## Slide 1
形成：
国际单位制单位:A(安培）常用单位:mA(10-3A), µA(10-6A)
分类
直流(DC) 电流:大小和方向不随时间改变, 通常用I 表示
交流(AC) 电流: 大小和方向随时间改变,通常用i 表示
电流的大小用电流强度表示。
带电粒子的定向运动形成电流。
度量：
单位：
电 流
前缀 | p | n | µ | m | k | M | G
数量级 | 10-12 | 10-9 | 10-6 | 10-3 | 103 | 106 | 109
1.2 电路的基本物理量

## Slide 2
电流的实际方向：正电荷移动的方向
电流的参考方向：假定的电流正方向。
i 参考方向
 用箭头表示：箭头的指向为电流的参考方向。
(图中标出箭头）
 用双下标表示：如 iAB , 电流的参考方向由A指向B。
(图中标出A、B）
iAB
A
B
电流参考方向的两种表示：
在复杂电路或电流随时间变化时，电流的实际方向难以判断，需要设定电流的参考方向。

## Slide 3
为什么要引入电流的参考方向 ？
(a) 复杂电路的某些支路事先无法确定实际方向。
中间支路电流的实际方向无法确定，为分析方便，只能先任意标一方向（参考方向），根据计算结果，才能确定电流的实际方向。
？

## Slide 4
(b) 实际电路中有些电流是交变的，无法标出实际方向。标出参考方向，再加上与之配合的表达式，才能表示出电流的大小和实际方向。
当
电流实际方向与参考方向相同
当
电流实际方向与参考方向相反
i
i
0
t
T/2
T

## Slide 5
电流的参考方向可以任意选定
例
I1 = 1A
I1
10V
10
I1 = -1A
10V
10
I1
指定电流的参考方向后，才能写出电流的函数式，
根据电流的正负可判断电流的实际方向。

## Slide 6
例 设2A的电流由a向b流过图示元件，试问如何表示这一电流？
a
b
(a)
a
b
i1
(b)
a
b
i2
(c)
解：有两种表示方式：
(1)用图（b)中的电流i1表示，i1的参考方向与实际方向一致，
故i1=2A。
(2)用图（c)中的电流i2表示，i2的参考方向与实际方向相反，
故i2=-2A。
由此可知，对电路中的同一电流规定相反的参考方向时，相应的电流表达式差一个符号。

## Slide 7
形成：
将单位正电荷由电路中的a点移到b点电场力所做的功。
V(伏特)
kV(103V), mV(10-3V)，µV(10-6V）
分类
直流电压 :大小和方向不随时间改变，通常用U表示
交流电压 ：大小和方向随时间改变，通常用u表示
度量：
单位：
电 压

## Slide 8
参考方向: 即电压假定的正方向，通常用一个箭头
或“+”、”-”极性或“双下标”表示。
实际方向：从高电位端指向低电位端,即电位降低的方向
U
U
+
-
UAB
A
B
电压的参考方向可以任意选定
电压的方向：
U>0
+
-
实际方向
参考方向
+
-
U<0
+
-
实际方向
参考方向
+
-

## Slide 9
电路中两点间的电压降就等于这两点的电位差
设c点为电位参考点，则 Vc= 0
Va= Uac， Vb=Ubc， Vd= Udc
Uab = Va- Vb
电 位
选择电路中某一点作为参考点，电路中其他各点到参考点之间的电压称为该点的电位，用V表示。
参考点的电位为0。参考点可以任意选择，用符号“┴”表示。
a
b
c
d

## Slide 10
思考题：
图示电路分别以a,b,c为参考点时的Va,Vb和Uab有变化么？
20V
6Ω
4 Ω
b
a
c
电路中电位参考点可任意选择；当选择不同的电位参考点，
电路中各点电位均不同，但任意两点间电压始终保持不变，与参
考点的选择无关。
结论：

## Slide 11
例 计算图示电路分别以a,b,c为参考点时的Va,Vb和Uab.
解：（1）以a为参考点时，Va=0; i=2A
故Vb=-4i =-8V, Uab=4i =8V
20V
6Ω
4 Ω
b
a
c
20V
6Ω
4 Ω
b
a
c
i
或 UAB=VA-VB=0-（-8)= 8V

## Slide 12
20V
6Ω
4 Ω
b
a
c
i
（2）以b为参考点时，Vb=0; i=2A；
Va=4i=8V,Uab=Va-Vb=8V
（3）以c为参考点时，Vc=0; i=2A；
Va=20V, Vb=6i=12V,
20V
6Ω
4 Ω
b
a
c
i
结论：电路中电位参考点可任意选择；当选择不同的电位参考时，电路中各点电位均不同，但任意两点间电压始终保持不变，与参考点的选择无关。
Uab=Va-Vb=8V

## Slide 13
关联参考方向
u，i若采用相同的参考方向称之为关联参考方向。
反之，称为非关联参考方向。
+
U
I
关联参考方向
+
U
I
非关联参考方向
对A：电压、电流参考方向非关联
对B：电压、电流参考方向关联

## Slide 14
定义：单位时间内所做的功。
单位： 瓦（特）（W）
常用单位: kW(103W ), mW(10-3W)
功 率
当u, i 关联参考方向
吸收
的功率

## Slide 15
功率的计算和判断
（1）u, i 关联参考方向
p吸收 = ui
p>0 吸收正功率 (吸收)
p<0 吸收负功率 (发出)
+
–
i
u
p吸收= - ui
p>0 吸收正功率 (吸收)
p<0 吸收负功率 (发出)
+
–
i
u
（2）u, i 非关联参考方向
非关联参考方向：p发出= ui

## Slide 16
2V
例：已知电压源发出功率10W，求电压源的电流。
I
解1：U，I 为非关联参考方向
p发出= UI=10W
I=5A
2V
I
解2：U，I 为关联参考方向
p吸收 = UI= -10W
I =-5 A
U
U

## Slide 17
例 如图u=10V，i=10A，求元件A产生的功率 p。
A
i
u
解：由于元件A上的电压、电流为非关联参考方向，
所以 p发出= ui= 100 W
即元件A产生的功率为100W

## Slide 18
I
+
–
UR
5
U1
U2
例： U1=10V， U2=5V。 求各元件的功率。
解：设电路中电流及电压参考方向如图
吸收5W
发出10W
吸收5W
对电源U1：电压电流为非关联方向
对电源U2：电压电流为关联方向
功率
平衡

## Slide 19
小结：
(1) 分析电路前必须指定电压和电流的参考方向。
(2) 参考方向一经指定，必须在图中相应位置标注 (包括方向和符号。
(3)参考方向不同时，其表达式相差一个负号，但电压、电流的实际方向不变。
(4)以后讨论均在参考方向下进行，不考虑实际方向。